## Slide 1: Gangparameter-Klassifikation von Rollator-Nutzern: Vergleich zwischen Mahalanobis-Distanz und gefalteten Neuronalen Netzwerken

## Slide 2: Überblick
Projekt ModESt (Rollator-Modul zur Haltungs-Erkennung und Sturz-Prävention)
  Konsortium
  Hintergrund & Problembeschreibung
  Lösungsansatz
  Verwandte Arbeiten im Bereich der klinischen Ganganalyse
Datenaufnahme & Repräsentation
Schrittzyklus Segmentierung & Filterung
Schrittzyklus Klassifikation: Mahalanobis-Distanz auf Zeitreihen über Distanzmessungen
  Von der Euklidischen Distanz zwischen Punkten zur Mahalanobis-Distanz zwischen Punkt & Verteilung
Experimentelle Evaluation
  Studiendesign
  Auswertung & Diskussion
  Schrittzyklus Klassifikation: Gefaltete Neuronale Netzwerke (CNNs)
    Training des ModESt LeNet CNN
  Vergleich der Klassifikationsraten: Mahalanobis-Distanz vs. ModESt LeNet CNN
Aktuelle & zukünftige Arbeiten
Literaturverzeichnis

## Slide 3: Projekt ModESt Rollator-Modul zur Haltungs-Erkennung und Sturz-Prävention
Gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen des KMU-Innovativ Programms (2017-2019)
Konsortialpartner:
  Gesundheit Nord gGmbH: Kommunales Krankenhaus-Netzwerk in Bremen spezialisiert auf geriatrische Bereiche, z.B.: Schlaganfall, Traumatologie, Demenz, Diagnose und Therapie von Gangstörungen, …
  Budelmann Elektronik GmbH: Kleines mittelständisches Unternehmen spezialisiert auf eingebettete Systeme: Entwicklung individueller Elektronik- Lösungen vom kompakten Mikrocontroller zum komplexen Industrie-PC
  Topro GmbH: Tochterunternehmen des Norwegischen Unternehmens Topro AS. Topro produziert und vermarktet eine breite Auswahl an Hilfsmitteln wie z.B. Rollatoren und Aufstehstühle

## Slide 4: ModESt: Hintergrund und Problembeschreibung
Gangstörungen und Stürze zählen zu den häufigsten Problemen älterer Patienten
Abnehmende Muskelstärke, nachlassende visuelle Wahrnehmung, sinkende Nervenleitgeschwindigkeit, und Krankheiten des Halte- und Stützapparats verursachen typische Veränderungen des Menschlichen Gangbildes
Rollatoren werden häufig zur Gangunterstützung eingesetzt
Korrekte Verwendung des Rollators ist eine unerlässliche Voraussetzung[1]
Klinische Gangdiagnose beruht häufig auf subjektiver Beurteilung, z.B. der Mobilitätstest nach Tinetti[2]

## Slide 5: ModESt: Lösungsansatz
Beobachtung des Gangs mit einfachen am Rollator montierten Sensoren
Klassifikation von Zeitreihen über Distanzmessungen im Hinblick auf vorgegebene Menge von Gangparametern
Rückmeldung zu korrekturbedürftigen Gangeigenschaften
Evaluation möglicher Nutzerschnittstellen
Vorschläge für das UI-Design unterscheiden zwischen Visualisierung von Fehlhaltungen und Korrekturvorschlägen

## Slide 6: Verwandte Arbeiten in der klinischen Ganganalyse
Ballesteros et al.[3] nutzen drucksensitive Handgriffe und präzise Hinterrad-Odometrie um Schrittdauer und –länge, sowie Schrittzyklusdauer und –länge mit dem Tinetti-Score zu korrelieren
Proband bei der Nutzung der i-Walker Plattform
Zur Ableitung eines physischen Performance-Status clustern Ameli et al.[4] Messungen von 16 Inertialsensoren während eines sechsminütigen Testlaufs
Xsens Moven-suit Sensor Konfiguration

## Slide 7: Datenaufnahme & Repräsentation
Zwei am Rollator montierte Tiefenbildkameras messen die Distanz zur Körperoberfläche
Kalibrierung extrinsischer Kameraparameter[5] ermöglicht Punktwolkenintegration
Acht virtuelle Distanzsensoren (vds) messen Zeitreihen über Distanzen zur Punktwolke
vds werden in Abhängigkeit zur Körpergröße definiert und „zielen“ auf Schienbein, Oberschenkel, Beckenschaufel, und Schulter
Messungen zum Zeitpunkt t: während des Zeitintervalls T:

## Slide 8: Schrittzyklus Segmentierung & Filterung
Schrittzyklus ist durch die Zeitspanne zwischen zwei aufeinanderfolgenden Bodenkontakten desselben Fußes definiert → nicht messbar mit vds
Partitionierung des Bewegungsmusters zum Zeitpunkt an dem Schienbein-vds Maximum misst
Menge der resultierenden Schrittzyklus-Kandidaten gegeben durch:
Für nachfolgende Klassifikation werden Schrittzyklen gefiltert die aus untypischen Gangmuster resultieren z.B. Drehen auf der Stelle
Dauer
Wertebereich

## Slide 9: Schrittzyklus Klassifikation: Mahalanobis-Distanz auf Zeitreihen
Abtastratenkonvertierung für Schrittzyklen in , z.B. 30 Messungen/vds
Festlegung von Gangparametern und deren Klassen z.B. Schritthöhe:
Berechne Zentroid und Kovarianzmatrix für jede Klasse eines gegebenen Gangparameters aus dem Trainingsdatensatz, z.B. für normale Schritthöhe:
Minimiere Mahalanobis-Distanz[6] für jeden Schrittzyklus aus dem Testdatensatz, der auf Gangparameter getestet werden soll:

## Slide 10: Mahalanobis-Distanz I
Im Rahmen der Klassifikation zu beantwortende Frage: Zu welcher Verteilung (Klasse) von Trainingsbeispielen gehört eine gegebene Beobachtung?
Verteilung 2
Verteilung 1
Beobachtung

## Slide 11: Mahalanobis-Distanz II
Welche der beiden Beobachtungen und liegt näher am Erwartungswert ?
Die Euklidische Distanz berücksichtigt nicht die Form der Verteilung:
Skaliere die Komponenten von mit den Varianzen über den Hauptachsen der Verteilung!

## Slide 12: Mahalanobis-Distanz III

## Slide 13: Experimentelle Evaluation: Studiendesign I
Klinische Beobachtungsstudie mit 24 stationären und Tagespatienten im Alter von 47 bis 93 Jahren (Ø 74.3 Jahre) + 5 gesunde Probanden
Probanden gingen eine ca. 12m lange Flurstrecke an einem instrumentierten Rollator drei mal auf und ab
Zwei Tiefenbildvideos dokumentieren jeden Testlauf
Während der Testläufe beobachteten ein Arzt und drei Physiotherapeuten die Gangparameter und hielten die Beobachtungen in einem Fallerhebungsbogen fest
Fallerhebungsbögen dienten als Grundwahrheit für die anschließende Klassifikation

## Slide 14: Experimentelle Evaluation: Studiendesign II
Fallerhebungsbogen erfasst 14 Gangparameter:
  2-wertiges Gangmuster
  5-wertiges Gangmuster
  Position zum Rollator
  Abstand zum Rollator
  Hüftflektion links/rechts
  Knieflektion links/rechts
  Oberkörperflektion
  Schrittsymmetrie
  Schrittbreite
  Schrittvariabilität
  Schrittlänge
  Schritthöhe

## Slide 15: Experimentelle Evaluation: Studiendesign III
Ausgeschlossene Fälle: 3 (Schwäche, Probleme mit der Datenaufnahme)
~1.400 auswertbare Schrittzyklen
Ausgewertete Gangparameter
  In der Anforderungsanalyse: 14
  Für die Nutzerschnittstelle: 3 (Torsoflektion, Position & Distanz zum Rollator)
# getestete Konfigurationen der vds: >4
Partitionierung der Datensätze:
  Training: 2/3 der auswertbaren Schrittzyklen
  Test: 1/3 der auswertbaren Schrittzyklen

## Slide 16: Auswertung & Diskussion I
Fallerhebungsbögen von 26 Probanden zeigen folgende Klassen-Verteilung für die 14 untersuchten Gangparameter
Gangparameter | Klasse 1 |  | Klasse 2 |  | Klasse 3 |  | Klasse 4 |  | Klasse 5 | 
2-wertiges Gangmuster | physiologisch | 28.6% | pathologisch | 71.4% |  |  |  |  |  | 
5-wertiges Gangmuster | physiologisch | 28.6% | antalgisch | 20.4% | protektiv | 30.6% | ataktisch | 8.2% | paretisch | 12.2%
Position zum Rollator | zentriert | 51.0% | links abweichend | 40.8% | rechts abweichend | 8.2% |  |  |  | 
Distanz zum Rollator | normal | 57.1% | erhöht | 42.9% |  |  |  |  |  | 
Hüftflektion links | 0-10° | 59.2% | 10-30° | 38.8% | >30° | 2.0% |  |  |  | 
Hüftflektion rechts | 0-10° | 44.9% | 10-30° | 44.9% | >30° | 10.2% |  |  |  | 
Knieflektion links | <0° | 12.8% | 0-10° | 72.3% | 10-30° | 10.6% | >30° | 4.3% |  | 
Knieflektion rechts | <0° | 12.8% | 0-10° | 63.8% | 10-30° | 23.4% |  |  |  | 
Torsoflektion | aufrecht | 36.7% | anteflektiert | 59.2% | retroflektiert | 4.1% |  |  |  | 
Schrittsymmetrie | einheitlich | 46.9% | links abweichend | 24.5% | rechts abweichend | 28.6% |  |  |  | 
Schrittbreite | normal | 69.4% | schmalspurig | 16.3% | breitspurig | 14.3% |  |  |  | 
Schrittvariabilität | regulär | 61.2% | leicht erhöht | 20.4% | unregelmäßig | 18.4% |  |  |  | 
Schrittlänge | normal | 61.2% | reduziert | 34.7% | erhöht | 4.1% |  |  |  | 
Schritthöhe | normal | 65.3% | reduziert | 34.7% |  |  |  |  |  | 

## Slide 17: Auswertung & Diskussion II
Klassifikationsraten und 95% Konfidenzintervalle für einzelne Probanden und Gangparameter

## Slide 18: Auswertung und Diskussion III
Mittlere Klassifikationsrate über alle Gangparameter und Fälle: 96.9%
Mittlere Abweichung der vom System gemessenen Kadenzrate: 1.86%

## Slide 19: Schrittzyklus Klassifikation: Gefaltete Neuronale Netzwerke
Alternative zur Mahalanobis-Distanz basierten Klassifikationsmethode
Aktuelle Implementierung überführt vds-Zeitreihen in Ein-/Mehrkanalbilder
Einfache LeNet-Architektur realisiert mit und
24×24 pixel
20* 5×5 kernel convolution
2×2 max. pooling
50* 5×5 kernel convolution
2×2 max. pooling
250 fc
3 fc

## Slide 20: Training des ModESt LeNet CNN
Konvergenzrate von Training/Validation loss und accuracy hängt von der Position und Orientierung der vds im Raum ab

## Slide 21: Vergleich: Mahalanobis vs. LeNet CNN
CNN LeNet Klassifikationsrate übertrifft Mahalanobis-Distanz- basierte Klassifikationsmethode

## Slide 22: Aktuelle und zukünftige Arbeiten
Wechsel von Tiefenbildkameras und virtuellen Distanzsensoren zu 1D Lidar Sensoren
Online/On-Walker Klassifikation auf ARM-Mikrocontroller/Embedded Linux
Zweite Evaluation mit aktuellem Rollator-Prototyp fand im Juni/Juli 2018 statt
  Test des neuen Hardware-Konzepts
  Zusammenführung beider Evaluations Datensätze
  Fragebögen zur Beurteilung eines User-Interface Mockups
Integration der Nutzerschnittstelle und abschließende Evaluation 2019

## Slide 23: Literaturverzeichnis
[1] Yves J. Gschwind: Gehhilfen im Alter: alles im Griff? In: Primary Care, 13(22), 2013.
[2] Tinetti, M.E.: Performance-Oriented Assessment of Mobility Problems in Elderly Patients. In: Journal of the American Geriatrics Society, 34:119-126, 1986.
[3] Ballesteros, J. & Urdiales, C. & Martinez, A.B. & Tirado, M.: Automatic Assessment of a Rollator-User’s Condition during Rehabilitation using the i-Walker Platform. In: IEEE Transactions on Neural systems and Rehabilitation Engineering. pp(pp):pp, 2017.
[4] Ameli, S. & Naghdy, F. & Stirling, D. & Naghdy, G. & Aghmeshsh, M.: Objective clinical gait analysis using inertial sensors and six minute walking test. In: Pattern Recognition, 63:246-257, 2017.
[5] Z. Zhang: A Flexible New Technique for Camera Calibration. In: IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 22(11):1330-1334, 2000.
[6] Mahalanobis, P.C.: On the Generalized Distance in Statistics. In: Proceedings of the National Institute of Sciences of India, 2(1):49-55, 1936.
Vielen Dank